Перевод в единицы СИ других физических единиц, подлежащих изъятию

| Наименование | Единица | Соотношение |
| --- | --- | --- |
| величины | подлежащая изъятию | СИ | единиц |
|  | наименование | обозначение | наименование | обозначение |  |
| Сила; нагрузка; вес | килограмм ( сила тонна(сила грамм(сила | кгс тс гс | ньютон | Н | 1 кгс ( 9,8 Н ( 10 Н 1 тс ( 9,8(103Н ( 10 кН 1 гс ( 9,8(10(3Н ( 10 мН |
| Линейная нагрузка Поверхностная нагрузка | килограмм(сила на метр килограмм(сила на квадратный метр | кгс/м кгс/м2 | ньютон на метр ньютон на квадратный метр | Н/м Н/м2 | 1 кгс/м ( 10 Н/м 1 кгс/м2 ( 10 Н/м2 |
| Давление | килограмм(сила на квадратный сантиметр миллиметр водяного столба миллиметр ртутного столба | кгс/см2 мм вод. ст. мм рт. ст. | паскаль | Па | 1 кгс/см2 ( 9,8(104Па ( 0,1 МПа 1 мм вод. ст. ( 9,8 Па ( 10 Па 1 мм рт. ст. ( 133,3 Па |
| Механическое напряжение Модуль продольной упругости; модуль объемного сжатия | килограмм(сила на квадратный миллиметр килограмм(сила на квадратный сантиметр | кгс/мм2 кгс/см2 | паскаль | Па | 1 кгс/мм2 ( 9,8(108Па ( 107Па ( 10 МПа 1 кгс/см2 ( 9,8(104Па ( 105Па ( 0,1 МПа |
| Удельная теплоемкость | калория на грамм(градус Цельсия килокалория на килограмм(градус Цельсия | кал/(г((С) ккал/(кг((С) | джоуль на килограмм(кельвин | Дж/(кг(К) | 1 кал/(г((С) ( 4,2(103 Дж/(кг(К) 1 ккал/(кг((С) ( 4,2 кДж/(кг(К) |
| Теплопроводность | калория в секунду на квадратный сантиметр(градус Цельсия килокалория в час на квадратный метр(градус Цельсия | кал/(с(см2((С) ккал/(ч(м2((С) | ватт на метр(кельвин | Вт(м(К) | 1 кал/(с(см2((С) ( 420 Вт(м(К) 1 ккал/(ч(м2((С) ( 1,16 Вт(м(К) |
| Коэффициент теплообмена (теплоотдачи); коэффициент теплопередачи | калория в секунду на квадратный сантиметр(градус Цельсия килокалория в час на квадратный метр(градус Цельсия | кал/(с(см2((С) ккал/(ч(м2((С) | ватт на квадратный метр(кельвин | Вт(м2(К) | 1 кал/(с(см2((С) ( 42 кВт(м2(К) 1 ккал/(ч(м2((С) ( 1,16 кВт(м2(К) |
| Момент силы; момент пары сил | килограмм(сила(метр | кгс(м | ньютон(метр | Н(м | 1 кгс(м ( 9,8 Н(м ( 10 Н(м |
| Работа (энергия) | килограмм(сила(метр | кгс(м | джоуль | Дж | 1 кгс(м ( 9,8 Дж ( 10 Дж |
| Количество теплоты | калория килокалория | кал ккал | джоуль | Дж | 1 кал ( 4,2 Дж 1 ккал ( 4,2 кДж |
| Мощность | килограмм(сила(метр в секунду лошадиная сила калория в секунду килокалория в час | кгс(м/с л. с. кал/с ккал/ч | ватт | Вт | 1 кгс(м/с ( 9,8 Вт ( 10 Вт 1 л. с. ( 735,5 Вт 1 кал/с ( 4,2 Вт 1 ккал/ч ( 1,16 Вт |